## Slide 1: Demandas Operativas SIN Gerencia del CND

## Slide 2
Contenido
Generalidades proceso de Demandas Operativas
1
2
Descripción proceso de pronóstico de demanda en corto plazo
3
Reporte de DNA y Potencia máxima
4
Seguimiento Pronósticos de Demanda (Evolución acuerdo CNO-1303)
5
Proyecciones de Sistema de Pronósticos en tiempo real

## Slide 3
3
1
Reglamentación
Resolución CREG-025 de 1995 – Código de Operación.
Resolución CREG 93-94 2012
Acuerdo CNO 1303 de 2020
Resolución CREG 116-1998 y 11-2015
Reporte de información
Ecuaciones de demanda
Factores de distribución
2
3
Seguimiento
Estadísticas de seguimiento de los pronósticos.
Seguimiento Histórico de los pronósticos.
ENS-PENS
4
Factores de potencia
Demanda No Atendida
Potencia horaria
Metodologías
Promedios Móviles
Series de tiempo
ARIMA
Tipos de Pronósticos
Barras, MC, Subárea y Área
1. Generalidades proceso de Demandas Operativas

## Slide 4
2. Proceso pronóstico de demanda
Recursos en mérito
Recursos fuera de mérito
Periodo
Precio ($)
Pronóstico de demanda
Proceso de optimización (mínimo $)
Análisis de seguridad
Ofertas (precio – cantidad)
Restricciones eléctricas
AGC asignado
Carácterísticas técnicas
Mantenimientos
Pronóstico de demanda
Acuerdo CNO-1303
(5 de abril de 2020)

## Slide 5
5
Metodologías
Promedios Móviles
ARIMA
Series de tiempo
2. Proceso pronóstico de demanda
J
M
Mi
V
S
D
L
J
M
Mi
V
S
D
L
Semana Pronóstico
Entrega Pron CND
Pronóstico
Oficial
J
M
Mi
V
S
D
L
Semana Operación
Antes 7:30 AM
Modificar
Pronóstico
Oficial del día D+1
Inicio Pron CND
J
V
S
D
J
J
Insumo: dem. Comercial d-4

## Slide 6
2. Proceso pronóstico de demanda
FDA y FP
Metodologías
de pronóstico
Pronóstico MC
Datos de entrada
Pronóstico CND
Pronóstico Oficial
FDA y FP
Pronósticos MC
Reporte Agentes
Pron OFi
Plazo máximo: Viernes antes de la 01:00 p.m

## Slide 7
2. Proceso pronóstico de demanda
Pronóstico de demanda
FDA y FP
Factores de distribución y potencia

## Slide 8
Ecuación de Demanda
Demanda real contadores
“Es el listado de contadores de las fronteras comerciales registradas ante el ASIC que es empleado para la construcción de la Demanda Atendida (DA) del MC, teniendo en cuenta el flujo de cada una de estas fronteras, es decir, importación (suma), exportación (resta) y generaciones internas (suma). “
ED = Importaciones + Generaciones Internas – Exportaciones

## Slide 9
2. Proceso pronóstico de demanda
Barras/Cargas equivalentes
Mercados de comercialización
Sub-Áreas Operativas
Áreas
SIN

## Slide 10
FLUJO DE DEMANDA EN EL CND
Demandas Operativas
Despacho Económico
Pronóstico Oficial
Viernes S -1
Actualización de Demanda Diaria
+ Afectaciones
Operación en Tiempo Real
Cálculo de Perdidas
Planeación Operación
Desagregación Pronostico UPME
Diario y por Barras
Pronostico Oficial
Afectado
Mantenimientos
Pronóstico CND

## Slide 11
3. Reporte de DNA y Potencia máxima
D
D+1
D + 2
D+3
Reporte DNA durante la operación
6:30 am IDO
Reporte DNA y Potencia
Acuerdo CNO 1303
Día de Operación (t)

## Slide 12
Limitación de Suministro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Primer comunicado del ASIC
Inicio Programa de Limitación de Suministro
Días hábiles
Normatividad
Resolución CREG 116 de 1998
Resolución CREG 039 de 2010
Resolución CREG 040 de 2010
Acuerdo CNO 933 de 2017
El séptimo (7) día hábil CND enviará comunicado de solicitud de información al comercializador, con copia al OR afectado y a la SSPD.
El décimo primer (11) día hábil
Plazo máximo para el reporte del programa de LS por parte de OR.
El CND enviará comunicado de aviso de ejecución al comercializador, con copia al OR afectado y a la SSPD.
Segundo comunicado del ASIC.
Notificación al Centro Nacional de Despacho (CND)

## Slide 13
Declaración de la Magnitud de Racionamiento (MR) por el Ministro de Minas y Energia
CND calcula valor del ETA
CND informa a los agentes el valor del ETA
CND recibe programas de RP de los agentes
Se aplican diariamente las afectaciones a la demanda
Input: Pronóstico diario escenario medio de la UPME
Input: Información de circuitos
Input: Desviación del programa de racionamiento MEM
Racionamiento Programado - RP

## Slide 14
CND calcula valor del ETA
Input: Pronóstico diario escenario medio de la UPME
Input: Información de circuitos
Cálculo de ETA – Magnitud real de racionamiento
00000000000000
=7435,7
DCA = 120978 (Residencial) + 1353,7 (Oficial)
Racionamiento Programado - RP

## Slide 15: 4. Seguimiento Pronósticos de Demanda (Evolución acuerdo CNO-1303)
Seguimientos
MC que no reportaron pronóstico oficial los viernes.
Desviaciones diarias del pronóstico oficial por MC.
Actualización del pronóstico oficial reportadas por el MC.
Resumen de la información utilizada para cálculo de desviaciones.
Actividades por desviación
Seguimiento a los planes de acción reportados a XM.
Seguimiento a las 7 actualizaciones diarias de pronóstico.
Reportes mensuales
5 MC con mayor número de dos desviaciones consecutivas.
Reporte de DNA y Potencia máxima por MC.
Resumen mensual de desempeño de trimestre.
Periodo
MWh
Demanda real
Pronóstico de demanda

## Slide 16
4. Seguimiento Pronósticos de Demanda (Evolución acuerdo CNO-1303)
Ingresa a la página Web de XM
Ir a sección “Eventos Operación SIN” e iniciar sesión
Ir a sección “Seguimiento pronóstico de demanda por mercado de comercialización (MC) acuerdo CNO 1303”

## Slide 17
<5%
Mapes menores al 5%
Pronósticos 5-minutales P y Q.
SIN, Areas y barras/cargas equivalentes.
5. Proyecciones de Sistema de Pronósticos en tiempo real
Modelo
Variables explicativas
Variable objetivo
GAM
Redes neuronales
…
Aumento gradiente externo (XGBoost)
Resultado
Interfaz

## Slide 18: Cálculo de la ENS y PENS
Resoluciones CREG 093, 094 de 2012 y 015 de 2018
Plan de Formación GEME 2024 Reafirmación

## Slide 19
Metodología de cálculo de PENS y ENS
Registro del Evento (HEROPE)
STN
STR
Calcular Pronósticos Nuevos para los periodos del evento -PRN
Calcular PENS y ENS
Generar los informes
Publicar en el portal de XM el informe de cálculo de PENS y ENS.
PENS <2%
PENS >2%
Se identifica la clasificación del evento

## Slide 20
Clasificación de eventos para el cálculo
El reporte de eventos es consultado en la plataforma HEROPE -(Herramientas Operativas del CND).
Registro del Evento (HEROPE)
STN
STR
Se identifican posibles mercados de comercialización afectados.
Se identifican posibles eventos simultáneos.
Se identifica la clasificación del evento
AGENTE 1
AGENTE 2
Indisponibilidad del activo BL2 115 kV.
Indisponibilidad del activo 230 kV.

## Slide 21
Consideraciones para el cálculo de ENS y PENS
ENS: Energía No Suministrada.
PES: Porcentaje de Energía No Suministrada
MC afectados
Identificar el o los MC que pudieron ser afectados por la ocurrencia de un evento.
Eventos Simultáneos
Identificar conjunto de MC afectados por cada evento.
Identificar sí existen o no MC en común afectados por los eventos simultáneos.
Realizar cálculo de la ENS y PENS individual, según lo establecido en la Resolución vigente.
Informes
Se identifican los eventos simultáneos con el titulo: Eventos Simultáneos.
Para los eventos cuyo PENS>2% muestran los cálculos de ENS y PENS realizados.
Periodo sin afectación
Identificar el último periodo sin afectación.
Indisponibilidades excluidas
ENS igual a cero.

## Slide 22
Cálculo de pronósticos nuevos para los periodos del evento -PRN
STN
STR
Calcular Pronósticos Nuevos para los periodos del evento -PRN
Se identifica la clasificación del evento
Insumos utilizados para el cálculo del pronóstico nuevo –PRN
Pronostico Oficial
Demanda entregada (Información de contadores – fronteras comerciales)
Identificar último periodo sin afectación.
Seleccionar la Demanda Entregada del último período no afectado- .
Seleccionar el Pronóstico Oficial del último período no afectado- .
Seleccionar el Pronóstico Oficial de los períodos afectados- .
= 110,613
AGENTE 1
MC1
Evento | STR | 1 | 2 | ... | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2397 | MC1 |  |  |  |  | SI | X |  | 
2401 | MC1 |  |  |  |  | SI | NO | X | 
2398 | MC2 |  |  |  | SI | X | X | X | 
2405 | MC2 |  |  |  | SI | NO | NO | NO | X
SI | Periodo sin afectación
X | Ocurrencia del evento

## Slide 23
Cálculo de PENS y ENS
Calcular Pronósticos Nuevos para los periodos del evento -PRN
Calcular PENS y ENS
= = 3,711%
= 110,613 -106,508 = 4,105
Se Identifican los Posibles Eventos Simultáneos.
Periodo sin afectación.
ENS: Energía No Suministrada.
PES: Porcentaje de Energía No Suministrada
PENS > 2%: valor máximo de ENS entre periodo del evento y periodo siguiente.
PENS< 2%: valor de ENS igual a cero.
MC1
Generar los informes
PENS <2%
PENS >2%

## Slide 24
Para eventos simultáneos se debe determinar la distribución de la ENS de los MC afectados en común y el porcentaje de participación de cada uno de los MC en los eventos simultáneos.
EVENTO | AGENTE OPERADOR | HORA INICIAL | HORA FINAL | DNA | DESCRIPCIÓN | CLASIF.
2023-1051 | AGENTE 1 | 2023/05/04 13:21 | 2023/05/04 13:24 | SI | Indisponibilidad de los activos BL1 115 KV. | STR
2023-1050 | AGENTE 2 | 2023/05/04 13:21 | 2023/05/04 13:42 | SI | Indisponibilidad de los activos PRINCIPAL 115 kV | STR
 | MC-1 | 
 | P13 | P14
Demanda Entregada (DE) | 126.334 | 106.338
Pronóstico de Demanda (PR) | 121.693 | 121.115
Pronóstico Nuevo de Demanda (PRN) |  | 125.733
ENS para cada periodo horario |  | 19.395
PENS para cada periodo horario |  | 15.426%
ENSM -Máximo |  | 19.395
Evento | 2023-1051 | 2023-1050
ENS (MC-1) | 2.4244 | 16.9707
ENS (MC-2) | 0.1660 | 0.1660
ENS TOTAL | 2.5904 | 17.1367
Evento | 2023-0951 | 2023-0950
Disminución en la magnitud de potencia (MW) | 10.634 | 10.634
Duración de la indisponibilidad (Horas) | 0.05 | 0.35
Porcentaje de participación | 12.50% | 87.50%
Cálculo de PENS y ENS – Eventos simultáneos
 | MC-2 | 
 | P13 | P14
Demanda Entregada (DE) | 109.200 | 104.251
Pronóstico de Demanda (PR) | 107.962 | 103.398
Pronóstico Nuevo de Demanda (PRN) |  | 104.583
ENS para cada periodo horario |  | 0.332
PENS para cada periodo horario |  | 0.318%
ENSM -Máximo |  | 0.332
Distribución de la ENS

## Slide 25
Estructura del Informe de PENS y ENS
Generar los informes
PENS <2%
PENS >2%

## Slide 26
Publicación informe de PENS y ENS
Ingresar a la pagina de XM:
http://www.xm.com.co/
*Se debe ingresar con el usuario y contraseña asignado

## Slide 27
1
3
2

## Slide 28: ¡MUCHAS GRACIAS!